RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪技术指标

RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪特点
1、符合国家和行业标准中相关技术要求；
2、输出能量大，尤其适用大容量电机、变压器、电器等低感绕组（线圈）的测量；
3、具有正反向试验功能，解决冲击电压在绕组中不平均分配的问题，提高测试准确度；
4、主电路采用单管切换输出，使仪器本身的不对称性减少至零，提高了测试准确度；
5、采用各相绕组切换回路和电动调压技术，一次接线即可完成各相绕组试验，提高工效；
6、适合于单/三相交直流电机、变压器、电器线圈的检测，提高了仪器适用范围；
7、RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪采用通用示波器，提高了整机的可靠性和稳定性。
8、可选配数字式存储示波器，存储参照物的标准波形，分析、储存和输出波形；
9、可选配内置可编程控制器（LPC），达到自动测试功能。

RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪技术参数

| 型号 | 试验电压 Vp | 频率 Hz | 波前时间 μs | 储能电容 μF | 输出能量 J | 试验电压表KV | 电机检测适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vp | 精度 |  |
| RZJ-3 | 0.3～3 | 25 | 0.1～0.5 ±30% | 0.1 | 0.45 1.8 | 0.3～3 0.3～6 | ±5% | 380V/100KW以下 |
| RZJ-6 | 0.3～6 |  |  |  |  |  |  | 380～1140/500KW以下 |
| RZJ-10 | 0.5～10 |  |  |  | 5 45 | 0.5～10 1.0～30 |  | 3000V/1000KW以下 |
| RZJ-35 | 1.0～35 | 6.25 |  |  |  |  |  | 10000V及以下 |
| RZJ-40 | 1.0～40 |  |  |  | 80 100 | 2.0～4.0 2.0～45 |  | 13800V及以下 |
| RZJ-45 | 1.0～45 |  |  |  |  |  |  | 15000V及以下 |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!