交直流分压器产品使用方法

交直流分压器主要用于脉冲高压，雷电高压，工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。是代替高压静电电压表的。

交直流分压器的使用方法：

（1）在使用前先阅读说明书，看看具体是怎样使用的。

（2）打开“Power”开关，选择合适档位，此时数字高压表上将显示“0.000”或“00.00”,此时即可开始测量。

（3）将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量直流时将钮子开关切换到“DC”档,测量交流时将钮子开关切换到“AC”档。

（4）在测量直流时，若有滤波电容，应先对滤波电容充分放电，使数字高压表指示的读数为“0.000”时，才可以做相关操作。

（5）待测试完毕后，切断高压，等标准分压器上读数为“0.000”或“00.00”时方才进入现场。

交直流分压器是现场测量用的仪器仪表，既可测量直流高压，又可测量交流高压的，整个设备由交直流分压器和测量仪表两部分组成。交直流分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，在*密封的绝缘筒内部采用电子元件，而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!